Pemodelan Dan Simulasi Sistem Pengontrolan Tegangan Dan Frekuensi  Generator Induksi Tipe Doubly Fed Aplikasi Pada  Pembangkit  Listrik Tenaga  Angin

Oleh :

Novizon, ST.

Nomor : 001/SP2H/PP/D2PM/III/2007

Abstrak

Simulasi ini menghasilkan suatu keluaran berupa tegangan, arus, daya, dan kecepatan angin per detik. Hasil dari keluaran simulasi ini dapat digunakan untuk menganalisa karakteristik suatu turbin angin yang sedang dirancang atuapun turbin angin yang akan dipasang di suatu daerah yang telah diketahui kecepatan angin rata-ratanya. Masing-masing bagian dibangun dalam bentuk blok-blok tersendiri dan data-data dari bagian tersebut dapat dimasukkan secara terpisah dari sistem. Persamaan rotor turbin yang diperoleh dari literatur dikonversikan kedalam bahasa matlab/simulink sehingga diperoleh satu blok rotor turbin dimana data-datanya dimasukan melalui dialog box yang lebih dikenal dengan grafik user interface (GUI) yang merupakan fasilitas dari matlab simulink.Demikian juga untuk bagian-bagian yang lain seperti : transmisi mekanik (gear box), generator, pengaturan tegangan dan frequensi, beban dan kapasitor. Setelah semua blok terbentuk dan telah diuji sesuai dengan karakteristik masing-masing, maka selanjutnya blok-blok tersebut dirangkai sesuai dengan turbin angin sesungguhnya dan simulasi turbin angin siap dijalankan. Hasil simulasi menunjukan tegangan yang dihasilkan sesusai dengan yang diharapkan yang berarti pengaturan tegangan frekuensi bekerja dengan baik