SIMULASI KENDALI BISING AKTIF UNTUK MENGURANGI

EFEK HARMONISA PADA TRANSFOMATOR

Mumuh Muharam, Ichwan Yelfianhar, Refdinal Nazir

Nomor Kontrak : 58/LP-UA/SPP-DPP/K/V/2001

ABSTARK

Distorsi harmonisa merupakan permasalahan yang masih sangat penting dalam kualitas daya sistem kelistrikan. Perkembangan eloktronika daya yang sangat pesat memberikan kontribusi yang besar akan terjadinya harmonisa. Switching thyristor, atau konverter daya elektronik meruupakan contoh beban non-linear yang menarik arus dari sumber daya secara nonsinusoidal.

Pada penelitian ini minimisasi harmonisa dilakukan dengan interferensi destruktif sinyal sumber dengan sinyal harmonisa yang berlawanan fasa dengan sinyal sumber. Filter adaptif yang digunakan mampu membangkitkan sinyal harmonisa yang peka terhadap fasa dan menggesernya sebesar 180º, sehingga interferensi destruktif yang dilakukan akan memberikan hasil sinyal sinusoidal yang tidak terdistorsi.

el