STUDI HUBUNGSINGKAT UNTUK GANGGUAN DUA  FASA ANTAR SALURAN  PADA SISTEM TENAGA LISTRIK

(Studi Kasus : PT. PLN Sumbar-Riau 150 KV)

Ichwan Yelfianhar

Jurusan Teknik Elektro, Universitas Negeri Padang

Padang, Sumatera Barat

ABSTRAK

Perluasan sistem tenaga yang  dilakukan oleh PT. PLN Sumbar-Riau menuntut perlunya analisa ulang terhadap rating peralatan pemutus tenaga (Circuit Breaker), supaya Circuit Breaker (CB) dapat mengamankan sistem tenaga listrik  terhadap bahaya gangguan terutama gangguan hubungsingkat tidak simetris dua fasa antar saluran. Untuk hal itu dilakukan studi hubungsingkat pada sistem tenaga listrik PT. PLN Sumbar–Riau 150 KV. Perhitungan arus gangguan hubungsingkat tidak simetris ini didasarkan matriks impedansi rel dengan  alat bantu perhitungan, digunakan komputer digital dengan bantuan software Matlab.  Kesimpulan yang diperoleh adalah arus gangguan yang terbesar, kapasitas Circuit Breaker (CB) dan kapasitas pemutusan. Adapun hasil yang diperoleh  untuk gangguan tidak  simetris  dua fasa antar saluran, gangguan terbesar terjadi pada bus 18 (Salak) dengan arus gangguan sebesar 184.7025  pu, kapasitas CB sebesar 29552.4000 MVA dan Kapasitas pemutusan sebesar 22164.3000 MVA.

Keyword :  Studi hubungsingkat, Gangguan Tidak Simetris Dua Fasa Antar Saluran, Kapasitas Circuit Breaker (CB), Kapasitas Pemutusan

- PENDAHULUAN

Didalam sistem tenaga listrik, studi arus hubungsingkat merupakan hal yang penting terutama untuk perencanaan, perancangan serta perluasan sistem tenga listrik. Data yang diperoleh dari perhitungan ini akan digunakan untuk menentukan penyetelan  relai dan kapasitas pemutus tenaga. Pemilihan pemutus rangkaian untuk sistem tenaga listrik tidak hanya tergantung pada arus yang mengalir pada pemutus rangkaian dalam keadaan kerja normal saja  tetapi juga pada arus maksimum yang mungkin mengalirinya beberapa waktu dan pada arus yang mungkin harus diputuskannya pada tegangan saluran dimana pemutus itu ditempatkan.

Jika terjadi gangguan pada jaringan sistem tenaga listrik, arus yang mengalir akan ditentukan oleh emf-internal mesin pada jairngan impedansinya dan impedansi pada jaringan antara mesin dengan titik tempat terjadinya gangguan tersebut. Arus yang mengalir dalam mesin serempak segera setelah terjadinya gangguan, yang mengalir beberapa periode kemudian dan terus bertahan atau dalam keadaan tetap, nilainya berbeda cukup jauh karena pengaruh arus jangkar pada fluks yang membangkitkan tegangan dalam mesin itu. Arus itu berubah relatif lambat dari nilai awalnya ke nilai keadaan mantapnya.

Pada umumnya ada 4 macam gangguan hubungsingkat yang ada pada sistem tenaga yaitu gangguan tiga fasa simetris, gangguan tidak simetris satu fasa ke tanah, gangguan tidak simetris dua fasa ke tanah dan gangguan tidak simetris antar fasa. Apabila gangguan ini sering terjadi dan tidak cepat diatas maka akan dapat menyebabkan kerusakkan pada peralatan tegangan seperti transformator, generator dan sebagainya.

Untuk transformator, dikarenakan besarnya arus yang lewat maka akan timbul rugi daya yang besar dan dirubah menjadi panas sehingga dapat merusak isolasi pada  transformator tersebut, sehingga akan terjadi  kecenderungan  flash over pada kumparan transformator pada generator. Saat sekarang ini, studi hubung singkat pada sistem yang besar, saling terinterkoneksi akan melibatkan perhitungan-perhitungan yang kompleks dan membutuhkan tingkat kecermatan yang tinggi. Oleh karena itu dalam studi arus hubungsingkat ini sebagai alat bantu dalam perhitungan digunakan software Matlab.

Tujuan dari penelitian ini  untuk menghitung besarnya arus dan tegangan  hubungsingkat tidak simetris dua fasa antar saluran  di setiap busbar jika terjadi gangguan di salah satu busbar pada sistem kelistrikkan  PT. PLN Sumbar-Riau  dan mengevaluasi apakah peralatan pemutus rangkaian memiliki rating yang cukup untuk gangguan hubungsingkat maksimum.

- STUDI HUBUNGSINGKAT

Studi hubung-singkat dilakukan untuk menentukan besarnya arus yang mengalir melewati sistem tenaga listrik pada berbagai jarak waktu setelah gangguan terjadi. Besarnya arus yang mengalir melewati sistem tenaga listrik setelah gangguan berubah menurut waktu sampai mencapai kondisi tetap. Selama kondisi gangguan, sistem proteksi diperlukan untuk mendeteksi, menghilangkan dan mengisolasi gangguan tersebut. Hal ini dapat dilakukan pada bermacam-macam gangguan (tiga fasa simetris, fasa ke fasa, dua fasa ke tanah, dan satu fasa ke tanah) pada lokasi yang berbeda dari keseluruhan sistem.

Setiap kesalahan dalam suatu rangkaian yang menyebabkan terganggunya aliran arus yang normal disebut gangguan. Sebagian besar dari gangguan-gangguan yang terjadi pada saluran transimisi tegangan 115 KV atau lebih disebabkan oleh petir yang mengakibatkan terjadinya percikan bunga api (flashover) pada isolator. Tegangan tinggi yang ada di antara penghantar dan menara atau tiang penyangga yang diketanahkan (grounded) menyebabkan terjadinya ionisasi. Ini memberikan jalan bagi muatan listrik yang diinduksi (diimbas) oleh petir untuk mengalir ke tanah. Dengan terbentuknya jalur ionisasi ini, impedansi ke tanah menjadi rendah. Ini memungkinkan mengalirnya arus fasa dari penghantar ke tanah dan melalui tanah menuju “netralnya” transformator atau generator yang diketanahkan sehingga terjadilah rangkaiian tertutup.

Oleh karena letaknya yang tersebar di berbagai  daerah maka saluran transmisi mengalami gangguan-gangguan baik yang yang disebabkan oleh alam maupun oleh sebab-sebab lain. Pada saluran transmisi diatas 187 KV jumlah gangguannya adalah 1.1 per 100 Km per tahun,  pada 110 – 154 KV adalah 2.4 per 100 Km pertahun, pada 44 – 77 KV adalah 5.8 per 100 Km pertahun sedangkan  pada saluran 33 KV ke bawah adalah 1.0 per 100 km per tahun. Hampir semua gangguan pada saluran 187 KV ke atas disebabkan oleh petir dan lebih dari 70% dari semua gangguan pada saluran 110 – 154 KV disebabkan karena gejala-gejala alamiah  seperti petir, salju, es, angin, banjir, gempa, dsb. Gejala-gejala alamiah lain yang terjadi pada saluran 60 KV adalah gangguan oleh binatang seperti burung dsb. Dari jenis-jenis gangguan yang terjadi, yang paling besar jumlahnya adalah hubung singkat satu fasa dengan tanah. Alat yang paling banyak menderita kerusakan adalah isolator.

Jenis gangguan dibagi menjadi dua kategori yaitu:

- Gangguan simetris

- Gangguan tak simetris

Salah satu contoh gangguan simetris adalah gangguan tiga fasa simetris yang mana terjadi pada saat ketiga fasanya terhubung singkat melalui atau tanpa impedansi. Gangguan tak simetris terdiri dari gangguan hubung singkat tak simetris, gangguan tak simetris melalui impedansi dan penghantar terbuka. Gangguan hubung singkat tak simetris terjadi sebagai gangguan tunggal saluran ke tanah, gangguan antar saluran, serta gangguan ganda ke tanah.

Bila hubungsingkat dibiarkan berlangsung agak lama pada suatu sistem tenaga listrik maka  pengaruh-pengaruh yang tidak diinginkan  dapat terjadi :

- Berkurangnya batas-batas kestabilan untuk suatu sistem tenaga listrik

- Rusaknya peralatan yang berada dekat dengan gangguan yang disebabkan oleh arus yang besar, arus yang tidak seimbang atau tegangan-tegangan rendah yang ditimbulkan oleh hubungsingkat.

- Ledakan-ledakan yang mungkin terjadi pada peralatan yang mengandung minyak isolasi sewaktu terjadinya hubung singkat dan yang mungkin menimbulkan kebakaran sehingga dapat membahayakan orang yang menanganinya dan merusak peralatan-peralatan lain.

- Terpecah-pecahnya keseluruhan daerah pelayanan sistem tenaga listrik itu oleh suatu rentetan tindakan pengamanan yang diambil oleh sistem-sistem pengamanan yang berbeda.

Tindakan pengamanan  yang dapat diambil dalam melindungi sistem tenaga listrik  adalah dengan jalan pemisahan (Isolation) bagian yang terkena gangguan. Dalam sistem-sistem tenaga listrik yang modern, proses meniadakan hubung singkat ini dilaksanakan secara otomatis tanpa adanya campur tangan manusia. Peralatan yang melakukan pekerjaan ini secara kolektif dikenal sebagai sistem perlindungan (Protection System).

2.1	Gangguan Tidak Simetris Dua Fasa Antar Saluran

Bila terjadi gangguan dalam jaringan sistem tenaga listrik, arus yang mengalir akan ditentukan oleh emf-internal mesin pada jaringan impedansinya dan impedansi pada jaringan antara mesin dengan titik tempat terjadinya gangguan tersebut. Arus mengalir dalam mesin serempak segera setelah terjadinya gangguan, yang mengalir beberapa periode kemudian, dan yang terus bertahan, atau dalam kedaan tetap, nilainya berbeda cukup banyak karena pengaruh arus jangkar pada fluks yang membangkitkan tegangan dalam mesin itu. Arus itu berubah relatif lambat dari nilai  awalnya ke nilai keadaan tetapnya. Untuk gangguan antar saluran,  berlaku hubungan berikut

( 2.1)

( 2.2 )

( 2.3 )

Gambar-2.1.  Diagram Segaris  Untuk  Gangguan Antar Saluran

Dengan   komponen-komponen simetris tegangan diberikan oleh

(2.4)

Sehingga diperoleh

(2.5)

Karena  dan  komponen simetris arus diberikan oleh:

(2.6)

Sehingga

(2.7)

(2.8)

Dengan suatu sambungan netral generator ke tanah, adalah terbatas (finite) sehingga

(2.9)

Karenamaka  persamaan (2.13) menjadi

(2.10)

Dengan menyelesaikan operasi matriks yang ditunjukkan itu dan memperkalikan persamaan matriks yang dihsilkan dengan matriks  diperoleh

(2.11)

Sehingga didapatkan

(2.12)

Karena  dan   dari persamaan (2.7) dan (2.8)  akan diperoleh

(2.13)

Besar arus gangguan fasa b dan c dengan  menggunakan komponen simetris, yaitu:

(2.14)

Karena  dan , maka besar tegangan gangguan adalah:

(2.15)   	(2.16)

(2.17)

2.2	 Model Sistem

Dalam berbagai kasus, diagram segaris berbeda-beda sesuai dengan persoalan yang akan diselesaikan. Dalam menggambarkan diagram segaris  tersebut ada beberapa komponen sistem tenaga listrik yang diabaikan.  Pengabaian ini bertujuan untuk menyederhanakan perhitungan terutama jika perhitungan dilakukan secara manual. Komponen-komponen dari suatu sistem tenaga listrik  pada umumnya  terdiri dari : pusat pembangkit, dalam hal ini yang digambarkan adalah generatornya., tansformator daya, saluran transmisi, kondesator sinkron arus statis, alat pengaman ( pemutus daya dan relai-relai) dan beban yang terdiri dari beban dinamik dan beban statis. Berikut ini contoh diagram segaris yang biasanya digunakan dalam studi arus hubungsingkat.

Gambar-2.2 Diagram Segaris Sistem Tenaga Listrik 20 Bus (PT. PLN Sumbar-Riau)

#### Perhitungan Studi Hubungsingkat Pada Sistem Tenaga Listrik   Untuk Gangguan Tidak Simetris Dua Fasa Antar Saluran

Dalam perhitungan studi hubungsingkat ini dilakukan perhitungan arus momentari dan arus interupting. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam perhitungan arus momentari dan arus interupting ini sebagai berikut :

- Tentukan  diagram jaringan urutan positif, negatif dan nol Nilai dari masing-masing diagram ditentukan dengan nilai reaktansi urutan positif, urutan negatif dan dan urutan nol

- Tranformasikan data-data dari komponen diatas ke dalam satuan perunit. (pu)  dengan terlebih dahulu menentukan dasar perhitungan.Untuk memilih dasar perhitungan dapat dipilih salah satu komponen dalam diagram segaris seperti generator, motor, transformator maupun saluran.

- Menentukan Matrik Admitansi Urutan Positif

Untuk menentukan matrik admitansi positif, terlebih dahulu ditentukan matrik admitansi primitif urutan positif lalu matrik admitansi positif ini dinvers sehingga diperoleh matrik impedansi positif.

- Menentukan Matrik Admitansi Urutan Negatif

Untuk menentukan matrik admitansi negatif,  terlebih dahulu ditentukan matrik admitansi primitif urutan negatif lalu matrik admitansi negatif ini dinvers sehingga diperoleh matrik impedansi negatif.

- Menentukan Matrik Admitansi Urutan Nol

Untuk menentukan matrik admitansi urutan nol,  terlebih dahulu ditentukan matrik admitansi primitif urutan nol lalu matrik admitansi nol ini dinvers sehingga diperoleh matrik impedansi nol.

- Menentukan besarnya arus momentari.

Arus gangguan total dua fasa antar saluran  yang terjadi pada bus k  :

(3.1)

(3.2)

(3.3)

Dimana jika tidak diketahui nilai . Tegangan pada masing-maing bus selama terjadinya gangguan :

(3.4)

(3.5)

(3.6)

(3.7)

Arus yang mengalir pada saluran selama gangguan  adalah

(3.8)

(3.9)

(3.10)

(3.11)

Arus momentari pada saluran

(3.12)

(3.13)

(3.14)

Penentuan kapasitas CB sebagai berikut :

Kapasitas  CB  untuk  fasa a  :

(3.15)

Kapasitas CB untuk fasa b :

(3.16)

Kapasitas CB untuk fasa c :

(3.17)

- Menentukan besarnya arus interupting :

Untuk menentukan arus interupting pada gangguan hubungsingkat tidak simetris  antar saluran, terlebih dahulu dibentuk matrik admintansi urutan positif, urutan negatif dan  urutan nol dengan mengganti reaktansi subtransien dengan reaktansi transien khusus untuk beban yang berupa motor kemudian dilakukan perhitungan sebagai berikut :

  - Menentukan Matrik Admitansi Urutan    Positif

Untuk menentukan matrik admitansi positif, terlebih dahulu ditentukan matrik admitansi primitif urutan positif lalu matrik admitansi positif ini dinvers sehingga diperoleh matrik impedansi positif.

  - Menentukan Matrik Admitansi Urutan Negatif

Untuk menentukan matrik admitansi negatif,  terlebih dahulu ditentukan matrik admitansi primitif urutan negatif lalu matrik admitansi negatif ini dinvers sehingga diperoleh matrik impedansi negatif.

  - Menentukan Matrik Admitansi Urutan Nol

Untuk menentukan matrik admitansi urutan nol,  terlebih dahulu ditentukan matrik admitansi primitif urutan nol lalu matrik admitansi nol ini dinvers sehingga diperoleh matrik impedansi nol.

Untuk menentukan besarnya arus  dan tegangan  gangguan  yang terjadi pada bus k digunakan persamaan (3.1) s/d (3.11) . Untuk menentukan arus interupting pada saluran tergantung pada jumlah cycle yang terjadi. Adapun  nilai cycle  yang  berlaku  diantaranya :

- 2  cycle dengan nilai

- 5  cycle dengan nilai

- 8  cycle dengan nilai

Sehingga arus interupting  pada saluran  untuk fasa a adalah :

(3.18)

Sehingga arus interupting  pada saluran  untuk fasa b adalah :

(3.19)

Sehingga arus interupting  pada saluran  untuk fasa c adalah :

(3.20)

Penentuan kapasitas pemutusan  :

Kapasitas Pemutusan Saluran untuk fasa a  adalah

(3.21)

Kapasitas Pemutusan Saluran untuk fasa b  adalah

(3.22)

Kapasitas Pemutusan Saluran untuk fasa c  adalah

(3.23)

Dalam perhitungan  tanda minus pada arus  interupting tidak digunakan karena yang diperlukan hanya harga mutlaknya dari besarnya kapasitas pemutusan yang digunakan

4. 	Studi Hubungsingkat Gangguan Tidak Simetris Dua Fasa Antar Saluran Pada Sistem Tenaga Listrik  PT.  PLN Sumbar-Riau 150 KV

  - Data Sistem Tenaga Listrik PT. PLN Sumbar-Riau

Data-data sistem tenaga listrik PT. PLN Sumbar-Riau  yang terdiri dari 20 bus dengan data dan asumsi sebagai berikut :

- 	Faktor daya setiap bus bernilai 0.85

- 	Tegangan perunit untuk Slack bus 1.05 dan bus pembangkit bernilai 1.03

Selain setiap bus diberi nomor sebagai berikut

Tabel-4.1 Data Nomor Tiap Bus

| No | Nama Bus | Tipe Bus |
| --- | --- | --- |
| 0 | PLTU Ombilin | Slack Bus |
| 1 | PLTG Pauh Limo | Bus PV |
| 2 | PLTA Maninjau | Bus PV |
| 3 | PLTA Batang Agam | Bus PV |
| 4 | PLTA Singkarak | Bus PV |
| 5 | PLTA Koto Panjang | Bus PV |
| 6 | PLTD Teluk Lembu | Bus PV |
| 7 | Dumai | Bus PQ |
| 8 | Duri | Bus PQ |
| 9 | Garuda Sakti | Bus PQ |
| 10 | Bangkinang | Bus PQ |
| 11 | Payakumbuh | Bus PQ |
| 12 | Padang Luar | Bus PQ |
| 13 | Lubuk Alung | Bus PQ |
| 14 | PIP | Bus PQ |
| 15 | Batusangkar | Bus PQ |
| 16 | Indarung | Bus PQ |
| 17 | Solok | Bus PQ |
| 18 | Salak | Bus PQ |
| 19 | Simpang Haru | Bus PQ |

Tabel-4.2  Data Tegangan dan Tipe Bus PT. PLN Sumbar-Riau 150 KV

| Bus | Tegangan pu | Jenis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.0500 | Bus Slack |
| 2 | 1.0300 | Bus PV |
| 3 | 1.0300 | Bus PV |
| 4 | 1.0300 | Bus PV |
| 5 | 1.0300 | Bus PV |
| 6 | 1.0300 | Bus PV |
| 7 | 1.0000 | Bus PQ |
| 8 | 1.0000 | Bus PQ |
| 9 | 1.0000 | Bus PQ |
| 10 | 1.0000 | Bus PQ |
| 11 | 1.0000 | Bus PQ |
| 12 | 1.0000 | Bus PQ |
| 13 | 1.0000 | Bus PQ |
| 14 | 1.0000 | Bus PQ |
| 15 | 1.0000 | Bus PQ |
| 16 | 1.0000 | Bus PQ |
| 17 | 1.0000 | Bus PQ |
| 18 | 1.0000 | Bus PQ |
| 19 | 1.0000 | Bus PQ |

Tabel-4.3  Data Pembangkitan Tiap Bus   PT. PLN Sumbar-Riau 150 KV

| Bus | Pembangkitan |
| --- | --- |
|  | P (MW) | Q (MVAR) |
| 0 | - | - |
| 1 | 40.8000 | - |
| 2 | 68.0000 | - |
| 3 | 10.5000 | - |
| 4 | 148.7500 | - |
| 5 | 114.0000 | - |
| 6 | 48.3000 | - |
| 7 | 0.0000 | 0.0000 |
| 8 | 0.0000 | 0.0000 |
| 9 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12 | 0.0000 | 0.0000 |
| 13 | 0.0000 | 0.0000 |
| 14 | 0.0000 | 0.0000 |
| 15 | 0.0000 | 0.0000 |
| 16 | 0.0000 | 0.0000 |
| 17 | 0.0000 | 0.0000 |
| 18 | 0.0000 | 0.0000 |
| 19 | 0.0000 | 0.0000 |

Tabel-4.4  Data Beban Tiap Bus    PT. PLN Sumbar-Riau 150 KV

| Bus | Beban |
| --- | --- |
|  | P (MW) | Q (MVAR) |
| 0 | - | - |
| 1 | 34.0000 | 21.0702 |
| 2 | 17.0000 | 10.5356 |
| 3 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4 | 4.2500 | 2.6339 |
| 5 | 8.5000 | 5.2680 |
| 6 | 76.5000 | 47.4120 |
| 7 | 25.5000 | 15.8040 |
| 8 | 17.0000 | 10.5360 |
| 9 | 85.0000 | 52.6800 |
| 10 | 26.7750 | 16.5942 |
| 11 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12 | 42.5000 | 26.3400 |
| 13 | 25.5000 | 15.8040 |
| 14 | 42.5000 | 26.3400 |
| 15 | 8.5000 | 5.2680 |
| 16 | 51.0000 | 31.6080 |
| 17 | 17.0000 | 10.5360 |
| 18 | 17.0000 | 10.5360 |
| 19 | 71.4000 | 44.2512 |

Tabel-4.5  Data Saluran Urutan Positif

PT. PLN Sumbar-Riau 150 KV

| Line | Z seri (pu) |
| --- | --- |
| Dari Bus | Ke Bus | R (pu) | X (pu) |
| 0 | 16 | 0.0335 | 0.1205 |
| 0 | 18 | 0.0013 | 0.0046 |
| 1 | 19 | 0.0037 | 0.0132 |
| 1 | 13 | 0.0177 | 0.0635 |
| 1 | 14 | 0.0105 | 0.0377 |
| 2 | 12 | 0.0220 | 0.0762 |
| 5 | 10 | 0.0055 | 0.0330 |
| 5 | 9 | 0.0192 | 0.1157 |
| 8 | 7 | 0.0309 | 0.1101 |
| 9 | 6 | 0.0068 | 0.0412 |
| 9 | 8 | 0.0614 | 0.2184 |
| 10 | 9 | 0.0139 | 0.0838 |
| 11 | 3 | 0.5575 | 1.2328 |
| 11 | 5 | 0.0321 | 0.1558 |
| 12 | 11 | 0.0168 | 0.0580 |
| 13 | 4 | 0.0045 | 0.0221 |
| 13 | 2 | 0.0297 | 0.1068 |
| 14 | 13 | 0.0072 | 0.0258 |
| 16 | 1 | 0.0035 | 0.0125 |
| 17 | 16 | 0.0179 | 0.0639 |
| 18 | 17 | 0.0144 | 0.0518 |

Tabel-4.6  Data Line Charging

PT. PLN Sumbar-Riau 150 KV

| Line | Y/2 perunit |
| --- | --- |
| Dari Bus | Ke Bus |  |
| 0 | 16 | 0.0175 |
| 0 | 18 | 0.0009 |
| 1 | 19 | 0.0024 |
| 1 | 13 | 0.0105 |
| 1 | 14 | 0.0027 |
| 2 | 12 | 0.0143 |
| 5 | 10 | 0.0054 |
| 5 | 9 | 0.0229 |
| 8 | 7 | 0.0077 |
| 9 | 6 | 0.0046 |
| 9 | 8 | 0.0153 |
| 10 | 9 | 0.1865 |
| 11 | 3 | 0.00007 |
| 11 | 5 | 0.0225 |
| 12 | 11 | 0.0109 |
| 13 | 4 | 0.0033 |
| 13 | 2 | 0.0155 |
| 14 | 13 | 0.0000 |
| 16 | 1 | 0.0026 |
| 17 | 16 | 0.0093 |
| 18 | 17 | 0.0085 |

Dalam penelitian ini difokuskan pada studi hubungsingkat di PT. PLN Sumbar-Riau 150 KV  dengan melakukan simulasi  untuk mengamati perubahan tegangan, sudut phasa pada tiap bus, arus antar saluran, kapasitas CB dan kapasitas pemutusan   jika terjadi gangguan tidak simetris dua fasa antar saluran  pada salah satu bus pada sistem tersebut. Sebelum simulasi perhitungan hubungsingkat dilakukan, terlebih dahulu dihitung tegangan  dan sudut phasa untuk tiap bus pada sistem PT. PLN Sumbar-Riau 150 KV  untuk  keadaan tanpa  gangguan dan  diperoleh hasil  sebagai berikut :

Tabel-4.7  Data Tegangan dan Sudut Phasa

Tiap Bus Pada   PT. PLN Sumbar-Riau 150 KV

| Bus | Magnitude Tegangan pu | Sudut Phasa degree |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1.0500 | 0.0000 |
| 1 | 1.0300 | -4.6540 |
| 2 | 1.0300 | -8.6800 |
| 3 | 1.0300 | -8.6920 |
| 4 | 1.0300 | -2.4330 |
| 5 | 1.0300 | -24.2580 |
| 6 | 1.0300 | -30.4240 |
| 7 | 0.8800 | -36.6610 |
| 8 | 0.9090 | -34.9870 |
| 9 | 1.0080 | -29.5530 |
| 10 | 1.0230 | -26.0850 |
| 11 | 1.0040 | -16.4400 |
| 12 | 1.0010 | -13.7000 |
| 13 | 1.0260 | -4.1850 |
| 14 | 1.0220 | -4.6650 |
| 15 | 1.0270 | -4.1630 |
| 16 | 1.0270 | -4.1630 |
| 17 | 1.0340 | -2.1810 |
| 18 | 1.0480 | -0.2070 |
| 19 | 1.0220 | -5.0790 |

Jika terjadi gangguan tidak simetris untuk gangguan antar saluran di bus 1 (PLTG Pauh Limo) diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel-4.8 Besar Tegangan  Tiap Bus  Jika Terjadi Gangguan di Bus 1 (PLTG Pauh

Limo ) Untuk Gangguan Tidak Simetris Dua Fasa Antar Saluran Fasa a

| Bus | Magnitude Tegangan Phasa A (pu) |
| --- | --- |
| 1 | 1.0000 |
| 2 | 1.0000 |
| 3 | 1.0000 |
| 4 | 1.0000 |
| 5 | 1.0000 |
| 6 | 1.0000 |
| 7 | 1.0000 |
| 8 | 1.0000 |
| 9 | 1.0000 |
| 10 | 1.0000 |
| 11 | 1.0000 |
| 12 | 1.0000 |
| 13 | 1.0000 |
| 14 | 1.0000 |
| 15 | 1.0000 |
| 16 | 1.0000 |
| 17 | 1.0000 |
| 18 | 1.0000 |
| 19 | 1.0000 |

Tabel-4.9 Besar Tegangan  Tiap Bus  Jika Terjadi Gangguan di Bus 1 (PLTG Pauh

Limo ) Untuk Gangguan Tidak Simetris Dua Fasa Antar Saluran Fasa b

| Bus | Magnitude Tegangan Phasa B (pu) |
| --- | --- |
| 1 | 0.5000 |
| 2 | 0.5000 |
| 3 | 0.5000 |
| 4 | 0.5000 |
| 5 | 0.5000 |
| 6 | 0.5000 |
| 7 | 0.5000 |
| 8 | 0.5000 |
| 9 | 0.5000 |
| 10 | 0.5000 |
| 11 | 0.5000 |
| 12 | 0.5000 |
| 13 | 0.5000 |
| 14 | 0.5000 |
| 15 | 0.5219 |
| 16 | 0.5219 |
| 17 | 0.7288 |
| 18 | 0.9763 |
| 19 | 0.5000 |

Tabel-4.10 Besar Tegangan  Tiap Bus  Jika Terjadi Gangguan di Bus 1 (PLTG Pauh

Limo ) Untuk Gangguan Tidak Simetris Dua Fasa Antar Saluran Fasa c

| Bus | Magnitude Tegangan Phasa C (pu) |
| --- | --- |
| 1 | 0.5000 |
| 2 | 0.5000 |
| 3 | 0.5000 |
| 4 | 0.5000 |
| 5 | 0.5000 |
| 6 | 0.5000 |
| 7 | 0.5000 |
| 8 | 0.5000 |
| 9 | 0.5000 |
| 10 | 0.5000 |
| 11 | 0.5000 |
| 12 | 0.5000 |
| 13 | 0.5000 |
| 14 | 0.5000 |
| 15 | 0.5216 |
| 16 | 0.5216 |
| 17 | 0.7283 |
| 18 | 0.9764 |
| 19 | 0.5000 |

Tabel-4.11 Besar Tegangan  Saluran Jika Terjadi Gangguan di Bus 1 (PLTG Pauh Limo) Untuk Gangguan Tidak Simetris Dua Fasa  Antar Saluran

Fasa A

| Saluran | Magnitude Arus (pu) |
| --- | --- |
| Dari Bus | Ke Bus |  |
| 1 | F | 0.0000 |
| 16 | 1 | 0.0000 |
| 17 | 16 | 0.0000 |
| 18 | 17 | 0.0000 |

Tabel-4.12 Besar Tegangan  Saluran Jika Terjadi Gangguan di Bus 1 (PLTG Pauh Limo) Untuk Gangguan Tidak Simetris Dua Fasa  Antar Saluran

Fasa B

| Saluran | Magnitude Arus (pu) |
| --- | --- |
| Dari Bus | Ke Bus |  |
| 1 | F | 11.4744 |
| 16 | 1 | 11.4744 |
| 17 | 16 | 5.7410 |
| 18 | 17 | 5.7410 |

Tabel-4.13 Besar Tegangan  Saluran Jika Terjadi Gangguan di Bus 1 (PLTG Pauh Limo) Untuk Gangguan Tidak Simetris Dua Fasa  Antar Saluran

Fasa C

| Saluran | Magnitude Arus (pu) |
| --- | --- |
| Dari Bus | Ke Bus |  |
| 1 | F | 11.4744 |
| 16 | 1 | 11.4744 |
| 17 | 16 | 5.7410 |
| 18 | 17 | 5.7410 |

Tabel-4.14 Besar Arus Momentari Tiap Saluran Jika Terjadi Gangguan di Bus 1 (PLTG Pauh Limo) Untuk Gangguan Tidak Simetris Dua Fasa Antar Saluran Fasa A

| Saluran | Magnitude Arus (pu) |
| --- | --- |
| Dari Bus | Ke Bus |  |
| 1 | F | 0.0000 |
| 16 | 1 | 0.0000 |
| 17 | 16 | 0.0000 |
| 18 | 17 | 0.0000 |

Tabel-4.15 Besar Arus Momentari Tiap Saluran Jika Terjadi Gangguan di Bus 1 (PLTG Pauh Limo) Untuk Gangguan Tidak Simetris Dua Fasa Antar Saluran Fasa B

| Saluran | Magnitude Arus (pu) |
| --- | --- |
| Dari Bus | Ke Bus |  |
| 1 | F | 18.3590 |
| 16 | 1 | 18.3590 |
| 17 | 16 | 9.1856 |
| 18 | 17 | 9.1856 |

Tabel-4.16 Besar Arus Momentari Tiap Saluran Jika Terjadi Gangguan di Bus 1 (PLTG Pauh Limo) Untuk Gangguan Tidak Simetris Dua Fasa Antar Saluran Fasa C

| Saluran | Magnitude Arus (pu) |
| --- | --- |
| Dari Bus | Ke Bus |  |
| 1 | F | 18.3590 |
| 16 | 1 | 18.3590 |
| 17 | 16 | 9.1856 |
| 18 | 17 | 9.1856 |

Tabel-4.17 Besar Kapasitas CB Tiap Saluran Jika Terjadi Gangguan di Bus 1 (PLTG Pauh Limo) Untuk Gangguan Tidak Simetris Dua Fasa Antar Saluran

| Saluran | S(Momentari) (MVA) |
| --- | --- |
| Dari Bus | Ke Bus | Phasa A | Phasa B | Phasa C |
| 1 | F | 0.0000 | 1835.9040 | 1835.9040 |
| 16 | 1 | 0.0000 | 1835.9040 | 1835.9040 |
| 17 | 16 | 0.0000 | 918.5600 | 918.5600 |
| 18 | 17 | 0.0000 | 918.5600 | 918.5600 |

Tabel-4.18  Besar Arus Interupting Tiap Saluran Jika Terjadi Gangguan di Bus 1 (PLTG Pauh Limo) Untuk Gangguan Tidak Simetris Dua Fasa Antar Saluran

| Saluran | S(Interupting) pu |
| --- | --- |
| Dari Bus | Ke Bus | Phasa A | Phasa B | Phasa C |
| 1 | F | 0.0000 | 13.7693 | 13.7693 |
| 16 | 1 | 0.0000 | 13.7693 | 13.7693 |
| 17 | 16 | 0.0000 | 6.8892 | 6.8892 |
| 18 | 17 | 0.0000 | 6.8892 | 6.8892 |

Tabel-4.19  Kapasitas Pemutusan Tiap Saluran Jika Terjadi Gangguan di Bus 1 (PLTG Pauh Limo) Untuk Gangguan Tidak Simetris Dua Fasa Antar Saluran

| Saluran | S(Interupting) (MVA) |
| --- | --- |
| Dari Bus | Ke Bus | Phasa A | Phasa B | Phasa C |
| 1 | F | 0.0000 | 1376.9280 | 1376.9280 |
| 16 | 1 | 0.0000 | 1376.9280 | 1376.9280 |
| 17 | 16 | 0.0000 | 688.9200 | 688.9200 |
| 18 | 17 | 0.0000 | 688.9200 | 688.9200 |

Jika gangguan tidak simetris dua fasa antar saluran terjadi  pada bus 1 (Pauh Limo)  maka  arus gangguan yang terbesar adalah 11.4744  pu yang terjadi pada :

  - Saluran antara bus 1 (PLTG Pauh Limo) dan lokasi gangguan (F)

  - Saluran antara bus 16 (Indarung) dan bus 1 (PLTG Pauh Limo)

dengan  kapasitas CB  1835.9040    MVA dan  kapasitas pemutusan   1376.9280  MVA

Untuk gangguan tidak simetris dua fasa antar saluran   yang terjadi pada bus  yang lain dilakukan dengan cara yang sama dan pada penelitian ini.

5. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan tentang studi hubungsingkat pada sistem tenaga listrik PT. PLN Sumbar-Riau 150 KV untuk gangguan tidak simetris dua fasa antar saluran   dapat disimpulkan bahwa  : arus  gangguan terbesar terjadi pada bus 18 (Salak) dengan nilai sebagai berikut :

- Arus gangguan sebesar 184.7025  pu

- Kapasitas CB sebesar 29552.4000 MVA

- Kapasitas pemutusan sebesar 22164.3000 MVA

DAFTAR PUSTAKA

- Gonen, Turan ,“Modern Power System Analysis” , Jhon Wiley & Sons, Inc, Singapore, 1998.

- Stevenson, W.D,  Jr,  “Analisis Sistem Tenaga Listrik”, diterjemahkan oleh Idris, Kemal Ir, Edisi Keempat, Erlangga, Jakarta, 1994.

- Sianipar, Gibson , DR, Ir “Komputasi Sistem Tenaga”, Institut Teknologi Bandung (ITB), Bandung, 1998.

- Gross, Charles A, “Power System Analysis” , Jhon Wiley & Sons, Inc, Canada, 1986.

- Marta Yudha, Hendra, Ir, MS, “Diktat Studi Aliran Daya”, Universitas Sriwijaya ( Unsri), Palembang, 1995

- M.A. PAI, “Computer Technigues in Power System Analysis”, Indian Institute of Technology, New Delhi, 1984

- Grainger, John & Stevenson, William, Jr, “Power System Analysis”, McGraw-Hill, New York, USA, 1993

- Stagg, Glenn W, El-Abiad, “Computer Methods in Power System Analysis”, McGraw-Hill, Tokyo, 1981.

- Hutauruk, Ir, Msc, “Transmisi Daya Listrik “, Erlangga, Jakarta, 1985

- Gonen, Turan, “Electric Power Transmission System Engineering Analysis And Design”, John Wiley & Sons, California , 1988

- Part-Enander, Eva & Sjoberg, Anders, “ The Matlab Handbook “,John Wiley & Sons, California , 1999